## Slide 1: DWI a perfuze (včetně CEUS) v hodnocení léčebné odpovědi malignit jater
M. Šmajerová, T. Andrašina, Š. Bohatá
Ježíši důvěřuji v Tebe

## Slide 2: Funkční zobrazování
  dřívější detekce nových primárních a metastatických malignit,
  charakterizace ložiska,
  histologický grading,
  rychlejší a komplexnější hodnocení léčebné odpovědi,
  dřívější záchyt relapsu
  Využití k hodnocení: GIST, HCC, meta CRC, Ca prsu, Ca ledvin
Notes: Lim KS. Diffusion-weighted MRI of hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Clinical Radiology. 2014;69(1):1-10

## Slide 3: Cytotoxická vs antiangiogenní léčba
Chemoterapie→ cytostatický účinek →
→ destrukce buněk → zmenšení velikosti
Biologická léčba → antiangiogenní účinek →
→ snížení perfuze → velikost stejná
Biological therapy
Notes: http://www.avastin.com/patient/about/rgbm-difference-from-chemotherapy

## Slide 4: Angiogeneze
Růst nových cév
Potřebná u tumorů větších než 1-2mm
Stimulem je hypoxie, v nádoru narušená regulace
Výsledek - chaotická cévní struktura
Notes: Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7
Obrázek: Miller JC, Pien HH, Sahani D, Sorensen AG, Thrall JH. Imaging Angiogenesis: Applications and Potential for Drug Development. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2005;97(3):172-187

## Slide 5: Mikrovaskulární hustota (MVD)
Histologická metoda
„Zlatý standard“ v kvantifikování angiogeneze
Nevýhody:
biopsie – invasivní výkon
nelze hodnotit funkční parametry
malý vzorek
Notes: Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7
V komentáři: Nico B. Evaluation of microvascular density in tumors: pro and contra. Histology and Histopathology 2008, 23(5):601-607.

## Slide 6: Funkční metody
MR: DCE-MR, DWI-MR, MR elastografie, MR spektroskopie
CT: Perfuzní CT, Dual-energy CT
UZ: Doppler, CEUS
NM: PET, SPECT -používané v klinické praxi

## Slide 7: Difusně vážené zobrazování MR (DWI-MRI)
Difuze – náhodný pohyb
molekul vody v prostředí
DWI měří difuzi – volnost
pohybu molekul vody v tkáni
Detekce, charakterizace, histologický grading, hodnocení léčebné odpovědi
Notes: Lim KS. Diffusion-weighted MRI of hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Clinical Radiology. 2014;69(1):1-10
Obrázek:

## Slide 8: DWI-MRI – hodnocení odpovědi
Sahani, 2013
„There was an increase in median tumor ADC value after 2-week postsunitinib and in median tumor thrombus ADC value.“
Cui, 2008
„An early increase in
ADCs (day 3 or 7) was observed in responding lesions
but not in nonresponding lesions (P .002).“
Notes: 1. Sahani DV, Jiang T, Hayano K, et al. Magnetic resonance imaging biomarkers in hepatocellular carcinoma: association with response and circulating biomarkers after sunitinib therapy. Journal of Hematology & Oncology. 2013;6(1):51
2. Cui Y, Zhang X-P, Sun Y-S, Tang L, Shen L. Apparent Diffusion Coefficient: Potential Imaging Biomarker for Prediction and Early Detection of Response to Chemotherapy in Hepatic Metastases. Radiology. 2008;248(3):894-900

## Slide 9: DWI-MRI – princip
Modifikace T2 sekvencí pomocí rozfázování a opětovného zfázování spinů
  Vysoká difuze → spiny se volně pohybují → → nedokonalé zfázování → nízký signál (facilitace)
  Nízká difuze → spiny se nepohybují → → dokonalé zfázování → vysoký signál (restrikce)
Notes: 1. Padhani A. Diffusion Magnetic Resonance Imaging in Cancer Patient Management. Seminars in Radiation Oncology. 2011;21(2):119-140
2. ECR 2012 / C-1677 / Diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression (DWIBS): a useful tool in daily practice - EPOSTM

## Slide 10: DWI-MRI – princip
Přídatný magnetický gradient - „B hodnoty“ [s/mm2]
Aparentní difusní koeficient (ADC) [mm2/s] → ADC mapy
  minimálně 2 měření s různou B hodnotou
Notes: 1. Padhani A. Diffusion Magnetic Resonance Imaging in Cancer Patient Management. Seminars in Radiation Oncology. 2011;21(2):119-140
2. Heijmen L. Diffusion-weighted MR imaging in liver metastases of colorectal cancer: reproducibility and biological validation. European Radiology. 2013; 23:748–756

## Slide 11
Notes: Padhani A. Diffusion Magnetic Resonance Imaging in Cancer Patient Management. Seminars in Radiation Oncology. 2011;21(2):119-140

## Slide 12: Muž, 55 let, HCC, vícečetná ložiska
T1 po k.l.

## Slide 13
PŘED
PO
 | Před | Po | Rozdíl
ADC [μm2 x s] | 1,13 | 1,54 | +36%
ADC
b600
b600
ADC
Notes: Goh V, Gourtsoyianni S, Koh D-M. Functional Imaging of the Liver. Seminars in Ultrasound, CT and MRI. 2013;34(1):54-65

## Slide 14: DWI-MRI - výhody
Bez potřeby k.l.
Relativně jednoduché skenovací protokoly
Širší dostupnost
Kvantitativní analýza
Dobrá reproducibilita
Notes: Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7

## Slide 15: DWI-MRI - nevýhody
Vyšší cena
Artefakty
Zobrazování malých lézí (<1cm) a ložisek těsně pod bránicí
Chybí definovaná kritéria v hodnocení léčebné odpovědi
Notes: Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7

## Slide 16: Perfuzní CT
Metoda pro hodnocení mikrovaskularizace
Umožňuje posoudit nejen celkovou perfuzi, ale také odlišit arteriální a portální složku
Notes: http://www.birc.ca/liver-imaging-research-program

## Slide 17: CTp - hodnocení léčebné odpovědi
Sabir, 2008
„In the sorafenib group, the mean blood flow was significantly
lower at day 4, day 9 and day 14 compared with day 0 (p< 0.05).“
Jiang, 2012
„On days 10 to 12 after initiation of bevacizumab, significant decrease in CTp parameters was noted (P < 0.005).“
Notes: 1. Jiang T, Kambadakone A, et al. Monitoring response to antiangiogenic treatment and predicting outcomes in advanced hepatocellular carcinoma using image biomarkers, ct perfusion, tumor density, and tumor size (RECIST). Investigative Radiology. 2012;47(1):11-17
2. Sabir A, Schor-Bardach R, Wilcox CJ, et al. Perfusion MDCT Enables Early Detection of Therapeutic Response to Antiangiogenic Therapy. American Journal of Roentgenology. 2008;191(1):133-139

## Slide 18: CTp - technika
Nativní CT
Rozsah 4-20cm
Bolus jodové k.l. i.v. (40-50ml rychlostí 5-10ml/s)
Akvizice:
  First pass study – prvních 45-60s po 1-2s
  Opožděné zobrazování – ≤3min po 5-15s
Analýza dat, korekce pohybu
ROI (ložisko, játra, aorta, v.portae, slezina)
Notes: 1. Goh V, Gourtsoyianni S, Koh D-M. Functional Imaging of the Liver. Seminars in Ultrasound, CT and MRI. 2013;34(1):54-65.
2. Miles K a. Perfusion CT for the assessment of tumour vascularity: Which protocol? British Journal of Radiology. 2003;76(SPEC. ISS. 1):S36-S42

## Slide 19: CTp – parametry
Průtok krve - blood flow BF [ml/100ml/min]
Objem krve – blood volume BV [ml/100ml]
Střední tranzitní čas – mean transit time MTT [s]
Čas do max. nasycení – time to peak TTP [s]
Permeabilita – PMB [ml/100g/min]
Arteriální a portální perfuze [ml/100ml/min]
Jaterní perfusní index HPI [%]
Notes: Tabulka: Mírka, H.: Perfuzní CT jater, Česká radiologie. 2010, roč. 64, č. 4, s. 281-289. ISSN: 1210-7883.
Komentář: Goh, V.: Funcional Imaging of the Liver, Seminars in Ultrasound, CT and MRI, 2013, Volume 34, Issue 1 , Pages 54-65

## Slide 20
PŘED
 | PŘED |  | 
BF [ml/100ml/min] | 62,1 |  | 
BV [ml/100ml] | 14,9 |  | 
PMB [ml/100g/min] | 26,4 |  | 
HPI [%] | 99,8 |  | 
Notes: Kim SH, Kamaya A, Willmann JK. CT Perfusion of the Liver: Principles and Applications in Oncology. Radiology. 2014;272(2):322-344

## Slide 21
PO
 | PŘED | PO | Rozdíl [%]
BF [ml/100ml/min] | 62,1 | 29,6 | -52,3
BV [ml/100ml] | 14,9 | 1,3 | -90,9
PMB [ml/100g/min] | 26,4 | 20,2 | -23,2
HPI [%] | 99,8 | 63,0 | -36,9
Notes: Kim SH, Kamaya A, Willmann JK. CT Perfusion of the Liver: Principles and Applications in Oncology. Radiology. 2014;272(2):322-344

## Slide 22: CTp – výhody
Relativně jednoduchá technika
Možnost kvantitativní analýzy
Výborné prostorové rozlišení
Dobrá reproducibilita
Časné mikrovaskulární změny
Notes: Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7
Jiang T, Zhu AX, Sahani DV. Established and novel imaging biomarkers for assessing response to therapy in hepatocellular carcinoma. Journal Of Hepatology. 2013;58(1):169-177

## Slide 23: CTp – nevýhody
Vyšší radiační zátěž
Alergické reakce a toxicita jodové k.l.
Nejsou standardizované protokoly
Chybí definovaná kritéria v hodnocení léčebné odpovědi
Notes: 1. Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7
2. Jiang T, Zhu AX, Sahani DV. Established and novel imaging biomarkers for assessing response to therapy in hepatocellular carcinoma. Journal Of Hepatology. 2013;58(1):169-177

## Slide 24: Kontrastní ultrasonografie (CEUS)
UZ vyšetření s aplikací speciální intravenózní k.l.
Mikrobublinky plynu vel. 2-5μm stabilizované obalem z fosfolipidů nebo polymerů
Notes: Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7
Obrázek?

## Slide 25: CEUS - hodnocení léčebné odpovědi
Zocco, 2013
„The percentage variation
at day 15 significantly
correlated with response.“
Sugimoto, 2013
„Tumour perfusion
parameters were
statistically significant,
the most relevant for
tumour is response on day 7, the most relevant for PFS and OS.“
Notes: Hodnocení po měsíci: Cosgrove, David. Imaging of perfusion using ultrasound, European Journal Of Nuclear Medicine And Molecular Imaging Volume: 37 Suppl 1 Issue: s1 (2010-07-02) p. S65-85. ISSN: 1619-7070
po 15dnech: Zocco, Maria Assunta. Early prediction of response to sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma: The role of dynamic contrast enhanced ultrasou, Journal of Hepatology, 2013, vol. 59, p. 1014-1021
po týdnu: Sugimoto, Kutsutoshi. Hepatocellular carcinoma treated with sorafenib: early prediction of treatment response and major adverse events by contrast-enhanced US, Liver International, 2013, vol. 33, p. 605-6015
po 3 dnech: 2 odkazy: Spârchez, Spârchez. Contrast-enhanced ultrasonography for evaluating antiangiogenic treatment in hepatocellular carcinoma. A long way from research to clinical practice, Medical Ultrasonography Volume: 14 Issue: 2 (2012-06-01) p. 85-86. ISSN: 2066-8643
jeden z nich Lassau, Nathalie. Advanced Hepatocellular Carcinoma: Early Evaluation of Response to Bevacizumab Therapy at Dynamic Contrast-enhanced US with Quantification—Preliminary Results1, Radiology Volume: 258 Issue: 1 (2011-01-01) p. 291 - 300. ISSN: 0033-8419
- Jiang, Tao. Established and novel imaging biomarkers for assessing response to therapy in hepatocellular carcinoma, Journal Of Hepatology Volume: 58 Issue: 1 (2013-01-01) p. 169-177. ISSN: 1600-0641
!!! V 1měsíci koreluje s RECIST 6měsíců: Lassau, N. Dynamic contrast-enhanced ultrasonography (DCE-US) and anti-angiogenic treatments Discovery Medicine Volume: 11 Issue: 56 (2011-01-01) p. 18 - 24. ISSN: 1944-7930

## Slide 26: CEUS - hodnocení léčebné odpovědi
Lassau, 2011
„Dynamic US can be used to quantify dynamic changes in
tumor vascularity as early as 3 days after bevacizumab administration
in patients with HCC. These early changes in
tumor perfusion may be predictive of tumor response at
2 months, progression-free survival, and overall survival“
Notes: Lassau N, Chami L, Chebil M, et al. Advanced hepatocellular carcinoma: Early evaluation of response to bevacizumab therapy at dynamic contrast-enhanced us with quantification- preliminary results. Radiology. 2011;258(1):291-300

## Slide 27: CEUS – technika
Nativní vyšetření, detekce ložiska
Správné nastavení přístroje, harmonické zobrazení
Bolus i.v. k.l. (2,4ml SonoVue®)
Kvalitativní
hodnocení:
Notes: Leen E. The role of contrast-enhanced ultrasound in the characterisation of focal liver lesions. European Radiology. 2001;11(SUPPL. 3):E27-E34

## Slide 28: CEUS – technika
Kvantitativní hodnocení pomocí softwaru (např. QLAB)

## Slide 30: CEUS - parametry
Plocha pod křivkou (AUC) [dB x s]
Wash-in analýza [dB/s]
Střední tranzitní čas (MTT) [s]
Čas do max. nasycení (TTP) [s]
Notes: Leen E, Gauthier T, Averkiou M, et al. Dynamic contrast enhanced ultrasound assessment of the vascular effects of novel therapeutics in early stage trials. European Radiology. 2012;22(7):1442-1450Bowden, David. Angiogenesis Imaging in Neoplasia, Journal Of Clinical Imaging Science Volume: 1 Issue: 1 p. 1-7
SEM GRAF A UKAZOVAT PŘÍKLAD!!!!!!!!!!
Dá se z toho počítat BV a BF
Permeabilita – nelze měřit
Výpočet změny mediánů parametrů [%]

## Slide 31: Žena, 69let, Ca sigmatu, meta jater
Notes: p. Vybíralová 41*, meta Ca sigmatu , ložisko v S4

## Slide 32
PŘED
█ Ložisko
█ Referenční tkáň
Notes: Portální fáze - 1. vyš

## Slide 33
PO
█ Ložisko
█ Referenční tkáň
Notes: Portální (p. Elsner) – 2. vyš

## Slide 34
PŘED
PO
 | Před | Po | Rozdíl
Plocha pod křivkou (AUC) [dB x s] | 548,14 | 153,07 | -73%
Wash-in analýza [dB/s] | 2,73 | 0,54 | -80%
Střední tranzitní čas (MTT) [s] | 23,00 | 14,28 | -41%
Čas do max. nasycení (TTP) [s] | 6,40 | 12,42 | +194%
Notes: Portální (p. Elsner)

## Slide 35: CEUS - výhody
Nízká cena
Dobře dostupný, časově nenáročný
Bez ionizujícího záření
Není nutná speciální příprava pacienta
K.l. bez alergických reakcí, minimální kontraindikace
Možnost opakování po krátkém čase
Možnost kvantitativního hodnocení
Notes: Bowden, David. Angiogenesis Imaging in Neoplasia, Journal Of Clinical Imaging Science Volume: 1 Issue: 1 (2011-01-01) p. 38-7. ISSN: 2156-7514
Přednáška od Šárky (Játra 2014)

## Slide 36: CEUS - nevýhody
Závislý na vyšetřujícím lékaři
Závislý na pacientovi (obezita, spolupráce)
Horší dostupnost u ložisek vysoko pod bránicí
Chybí definovaná kritéria v hodnocení léčebné odpovědi
Notes: Dănilă M, Popescu A, Şirli R, Sporea I, Martie A, Şendroiu M. Contrast enhanced ultrasound (CEUS) in the evaluation of liver metastases. Medical Ultrasonography. 2010;12(3):233-237Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7

## Slide 37: TAKE HOME MESSAGE
Při antiangiogenní terapii se dlouho nemusí měnit velikost, můžeme ale hodnotit funkční parametry ložisek
Kromě PET, SPECT zatím metody experimentální
Chybí standardizované protokoly a normy při hodnocení léčebné odpovědi

## Slide 38: TAKE HOME MESSAGE
GIST, HCC, meta CRC, Ca prsu a ledvin
Nejslibnější metody DWI-MR,CEUS,CTp
Hodnocení již od 3-4 dnů
Možnost brzy změnit neúčinnou terapii:
  benefit pro pacienta,
  ekonomický přínos

## Slide 39: Děkuji za pozornost.
Děkuji, Pane

## Slide 40: Použitá literatura
1. Leen E. The role of contrast-enhanced ultrasound in the characterisation of focal liver lesions. European Radiology. 2001;11(SUPPL. 3):E27-E34.
2. Mírka H, Ferda J, Baxa J, et al. Perfuzní CT jater. Čes radiol. 2010;64(4):281-289.
3. Sabir A, Schor-Bardach R, Wilcox CJ, et al. Perfusion MDCT Enables Early Detection of Therapeutic Response to Antiangiogenic Therapy. American Journal of Roentgenology. 2008;191(1):133-139.
4. Pandharipande P, Krinsky G, Rusinek H, Lee V. Perfusion imaging of the liver: Current challenges and future goals. Radiology. 2005;234(3):661-673.
5. Miles K a. Perfusion CT for the assessment of tumour vascularity: Which protocol? British Journal of Radiology. 2003;76(SPEC. ISS. 1):S36-S42.
6. Jiang T, Kambadakone A, Kulkarni N m., Sahani D v. ( 1 ), Zhu A x. ( 3 ). Monitoring response to antiangiogenic treatment and predicting outcomes in advanced hepatocellular carcinoma using image biomarkers, ct perfusion, tumor density, and tumor size (RECIST). Investigative Radiology. 2012;47(1):11-17.
7. Sahani DV, Jiang T, Hayano K, et al. Magnetic resonance imaging biomarkers in hepatocellular carcinoma: association with response and circulating biomarkers after sunitinib therapy. Journal of Hematology & Oncology. 2013;6(1):51.
8. Liver Imaging Research Program | BIRC.
9. Miller JC, Pien HH, Sahani D, Sorensen AG, Thrall JH. Imaging Angiogenesis: Applications and Potential for Drug Development. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2005;97(3):172-187.
10. How Avastin® (bevacizumab) is different from chemo for rGBM.
11. Sugimoto K, Moriyasu F, Saito K, et al. Hepatocellular carcinoma treated with sorafenib: early detection of treatment response and major adverse events by contrast-enhanced US. Liver International. 2013;33(4):605-615.
12. Goh V, Gourtsoyianni S, Koh D-M. Functional Imaging of the Liver. Seminars in Ultrasound, CT and MRI. 2013;34(1):54-65.
13. Nico B, Benagiano V, Mangieri D, Maruotti N, Vacca A, Ribatti D. Evaluation of microvascular density in tumors: pro and contra. Histology and Histopathology. 2008;23(5):601-607.

## Slide 41
14. Jiang T, Zhu AX, Sahani DV. Established and novel imaging biomarkers for assessing response to therapy in hepatocellular carcinoma. Journal Of Hepatology. 2013;58(1):169-177.
15. ECR 2012 / C-1677 / Diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression (DWIBS): a useful tool in daily practice - EPOSTM.
16. Zocco M, Garcovich M, Lupascu A, et al. Early prediction of response to sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma: The role of dynamic contrast enhanced ultrasound. Journal of Hepatology. 2013;59(5):1014-1021.
17. Leen E, Gauthier T, Averkiou M, et al. Dynamic contrast enhanced ultrasound assessment of the vascular effects of novel therapeutics in early stage trials. European Radiology. 2012;22(7):1442-1450.
18. Lim KS. Diffusion-weighted MRI of hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Clinical Radiology. 2014;69(1):1-10.
19. Padhani A. Diffusion Magnetic Resonance Imaging in Cancer Patient Management. Seminars in Radiation Oncology. 2011;21(2):119-140.
20. Kim SH, Kamaya A, Willmann JK. CT Perfusion of the Liver: Principles and Applications in Oncology. Radiology. 2014;272(2):322-344.
21. Dănilă M, Popescu A, Şirli R, Sporea I, Martie A, Şendroiu M. Contrast enhanced ultrasound (CEUS) in the evaluation of liver metastases. Medical Ultrasonography. 2010;12(3):233-237.
22. Cui Y, Zhang X-P, Sun Y-S, Tang L, Shen L. Apparent Diffusion Coefficient: Potential Imaging Biomarker for Prediction and Early Detection of Response to Chemotherapy in Hepatic Metastases. Radiology. 2008;248(3):894-900.
23. Bowden DJ, Barrett T. Angiogenesis Imaging in Neoplasia. Journal of Clinical Imaging Science. 2011;1(1):1-7.
24. Lassau N, Chami L, Chebil M, et al. Advanced hepatocellular carcinoma: Early evaluation of response to bevacizumab therapy at dynamic contrast-enhanced us with quantification- preliminary results. Radiology. 2011;258(1):291-300.
25. Heijmen L. Diffusion-weighted MR imaging in liver metastases of colorectal cancer: reproducibility and biological validation. European Radiology. 2013; 23:748–756